附件：

户外广告设施设置规范指引

平行建筑外墙户外广告不允许设置位置示意图

平行建筑外墙户外广告允许设置位置示意图

依附于建筑主体墙面广告示意

平行建筑物外墙不允许出现的情况                                                          依附于山墙广告示意

门楣上户外广告设置示意图一

门楣上户外广告设置示意图二

门楣上户外广告设置示意图三

骑楼一层层高超过5.5米的骑楼不得设置骑楼走廊广告

骑楼橱窗广告示意图

骑楼内走廊广告示意图

宽度不得大于围墙柱墩之间的实墙面

实体围墙户外广告设置示意图

工地围墙户外广告设置示意图

# Text boxes

设施类型

规划结合新乡地方实际情况,在《户外广告设置技术规范》关于建(构)筑物上的户外广告设施分类的基础上特别增加骑楼上的户外广告设施,总体将建(构)筑物上的户外广告设施分为屋顶户外广告设施、平行墙面的户外广告设施、垂直墙面的户外广告设施、骑楼上的户外广告设施和围墙上的户外广告设施五种类型。

设置通则

(1)禁止在居住建筑、行政办公建筑、文物古迹建筑、纪念建筑、园林建筑、司法建筑、军事建筑、市政公用建筑和特殊性质建筑(福利、外事、宗教)上设置户外广告设施;禁止在文化建筑、教育科硏建筑、体育建筑、医疗建筑上设置商业性广告设施。

(2)涉及到建筑名称招牌或单位名称招牌的参照《新乡市户外招牌设置导则》执行。

(3)重要标志性建(构)筑物和公共建筑不得设置户外广告设施。

(4)违规违章建筑物、构筑物和危房上不得设置户外广告设施。

(5)建筑物的消防登高面(含立面、地面、屋面),建筑物设玻璃窗的墙面不得设置广外广告设施。

(6)高层建筑的外墙面,不得设置与建筑本身无关的广告构筑物。高层建筑裙房上部不得设置影晌建筑空间形态的广告构筑物。

(7)户外广告设施的色彩、材质应与建(构)筑物相协调。

(8)户外广告设施不可分割原有建筑立面,不得破坏建筑原有功能,不得破坏屋造型,不得遮挡与破坏建筑装饰,不得在玻璃幕墙内外设置广告,不得在窗户(橱窗)内外涂写、张贴、悬挂广告。

(9)建筑空间领域广告仅能在建筑主要沿街面规定位置设置,其余部位一律不得设置。广告不得覆盖玻璃幕墙并不得遮挡住宅窗户。

(10)设置于墙面的户外广告设施除了考虑自身的强度,还应考其荷载对于原有建筑物的影响,在户外广告设施设计时应进行风压计算。

(11)建筑物户外广告设施心须设置防雷设施。

(12)除商业建筑外,户外广告不宜采用度较高的红色和绿色。

(13)新建(构)筑物户外广告的设置管理工作应“前置”将户外广告设置一并纳入建筑设计中。

分类细则

(1)屋顶广告

■总体要求

1、建(构)筑物屋顶严禁设置户外广告设施。

（２）平行墙面

■总体要求

1)建筑墙身广告仅能在建筑主要沿街面规定位置设置,其余部位一律不得设置〔根据建筑所属控制分区的规定)。广告设施不得覆盖玻璃幕墙并不得遮挡窗户。

2)非商业建筑原则上不宜设置商业性墙面广告;广告设施的设置不得影响建筑物的功能和安全、堵塞疏散岀口以及影响消防供应设施的使用;禁户外广告设施遮挡非商业建筑的窗户和建筑物主体的肌理和整体造型。

3)墙身广告摆置应整齐,同一立面广告应成组设置且规格、形式需协调一致,色彩协调统一,制作精致。

4)高层建筑主体墙面原则不得设置户外广告设施。

■设置位置

1)不得在建筑主体三层及以上的层与层之间的窗间墙上设置；不得在建筑底层落地立面柱设置；不得在建筑物室外台阶、踏步上设置；不得在建筑物入口处设置；不得在建筑物遮篷上设置。

2)可以在建筑高度不超过24米的多层商业建筑和高层商业建筑裙楼的主体墙面设置；可以在建筑物沿街山墙面以嵌入式方式设置；可以在建筑物门楣及檐口位置上设置。

■设置规格和尺度

1)依附于建筑主体墙面

户外广告设施宽度应与墙面相协调,四周不得超出墙面外轮廓线。垂直方向突岀墙面距离不宜大于0.5米,道路上空设置的户外广告设施不得妨碍行人、车輛通行安全;广告设施下端距地面的净高不得低于3米,且不得低于骑楼或悬挑架空部分底沿。

窗间墙广告宽度一般不超过建筑窗间墙宽度并不宜遮挡窗户,单块长度不低于建筑开间宽度。窗间墙单块广告最大面积不得超过30m2。

贴附于多层商业建筑墙面和高层商业建筑的裙楼墙面的户外广告设施。单个广告面积(除广告幕布外),在商业区域内宜小于100m2,商业区域外宜小于50m2;建(构)筑物同一面墙上的广告总面积不宜大于该墙面积的30%。

2)依附于建筑山墙

依附于建筑物山墙的广告应不得大于1/3的山墙面面积,两侧及上沿应与所附建筑相应边缘重合。

建筑山墙广告设施离地面最小距离不少于4.5米。

3)依附于底层门楣

户外广告设施的下沿不得低于门楣上沿、骑楼或悬挑架空部分底沿,上沿不得高于二层窗户下沿,且总高度不大于广告牌顶端到地面距离的1/4并不得大于1.5米,凸出墙面部分不超过0.3米。

对于底层以上有出挑结构的建筑(包括骑楼),户外广告应设置在廊道内侧和出挑结构以下,户外广告的下沿不得低于门楣上沿,且总高度不得大于1.5米,凸出墙面部分不超过0.3米。

对于底层以上有出挑结构的建筑(包括骑楼),且出挑部分的底部距离地面小于3米时,允许将户外广告设于建筑岀挑部分的墙面上;户外广告的下沿不得低于建筑出挑部分的楼板,上沿不得高于二层窗户下沿,且总高度不得大于1.5米,凸出墙面部分不超过0.3米。

户外广告的宽度应以建筑开间为单元。霓虹灯户外广告外表面距离墙面不得超过0.6米,其他户外广告外表面距离墙面不得超过0.3米。

（3）骑楼

■总体要求

1)骑楼广告设施设置应与骑楼建筑风貌和形式相协调。

2)骑楼柱身、骑楼外柱间禁止设置广告设施。

3)鼓励设置骑楼内走廊广告。

4)附设同一建筑的本类广告应采用同一规格、造型并宜采用轻便的广告形式。

■设置位置

1)一般有骑楼柱身、骑楼门楣、骑楼橱窗、骑楼内走廊和骑楼外柱间五类位置

2)骑楼一层层高超过5.5米的骑楼不得设置骑楼内走廊广告。

■设置规格和尺度

1)骑楼门楣

参考依附于底层门楣的控制要求。

2)骑楼橱窗

不得突出建筑外墙面,上沿不得超出门楣,设置面积不得大于建筑开间单元立面面积的2/3。

3)骑楼内走廊

广告宽度与骑楼通廊等宽,不得超过骑楼外墙面,厚度不得大于0.3米;

骑楼内走廊广告离地面高度不少于3米,内侧离骑楼内侧面应保留不少于0.3米的距离,外侧离骑楼外柱内侧面保持不少于03米的距离。

相邻广告应对应建筑开间设置,广告间距不少于4.5米且应保持平行、垂直底层建筑主立面。

(4)围墙

■总体要求

1)原则只允许在建设工地及储备地块围墙设置围墙广告。

2)围墙不得高于2.5m,围墙顶严禁设置户外广告设施。

3)透空围墙上不宜设置户外广告设施。

4)沿街围墙(建设工地围墙除外)部分地段因遮挡破旧低矮房屋等影响市容观瞻建筑物的需要,可以结合围墙墙体设置户外广告设施,但形式、图案、色彩应相互协调。

5〕施工围墙广告设施设置单位应做好日常维护,保持围挡完整、清洁、美化、无破损。对空置7日以上的围挡广告设施应设置公益性广告代替。

6〕施工围墙广告设施开式、色彩要与周边环境相协调,与街景风貌相融合,其中要有不低于30%的公益广告內容。

■设置规格和尺度

1)贴附沿路实体围墙的广告设施,其突岀墙面的距离不得大于0.1米,高度不得超岀围墙高度,宽度不得大于围墙柱墩之间的实墙面。

2)在工地围墙可按要求设置户外广告设施,其面向道路方向不得凸岀两侧现有工地外墙的墙面,且不得超出工地自身范围。

广告设施位尺寸应统一,广告设施位高度不应大于围墙自身高度的75%;宽度不大于围墙柱墩间距,牌面凸岀墙面距离不得大于0.2米;广告位高宽比不得小于2:5,围挡广告底部挡板高度应在0.4米-0.6米。同一平面上广告设施位间距不应小于广告位自身宽度的0.5倍且不小于3米。